Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 16 z dnia 16.10.2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP. | Nazwa asortymentu | Ilość / szt. | Szczegółowy opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do nieniszczącego badania czasu wiązania | 1 | Ośmiostanowiskowe urządzenie do nieinwazyjnego i nieniszczącego badania przebiegu procesu wiązania zapraw budowlanych metodą pomiaru szybkości przemieszczania się ultradźwięków. Wymagania dot. urządzenia: 8 niezależnych stanowisk pomiarowych wyposażonych w odbiornik i nadajnik ultradźwięków, 8 sylikonowych form na badaną próbę, (wykonanych z twardego sylikonu, obojętnych chemicznie, łatwych w czyszczeniu, nie przywierających, dla próbek o maks. grubość ziarna badanej próbki ≤ 12 mm, min. poj. 95 ml), 4 sylikonowe formy na badaną próbę, (wykonanych z miękkiego sylikonu, dla próbek, których proces wiązania odbywa się w przedziale szybkości przemieszczania się ultradźwięków przez próbkę od 200 do 400 m/s, grubość ziarna badanej próbki ≤ 12 mm, min. poj. 95 ml), kompatybilny z urządzeniem sterownik i zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem niezbędnym do zachowania pełnej funkcjonalności urządzenia. Dostawca gwarantuje, że oprogramowanie komputerowe jest legalne i że ma prawo zbywać zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem. Wymagania dotyczące funkcjonalności urządzenia: ustawienie cyklu pomiarowego niezależnie dla 8 stanowisk pomiarowych z poziomu oprogramowania dedykowanego do urządzenia, zbieranie danych w czasie rzeczywistym, (odczyt podstawowych parametrów tj. czas pomiaru, prędkość dźwięku, przebieg procesu wiązania, początek i koniec wiązania, temperatura próbki, możliwość obliczenia dynamicznego modułu Young’a), ustawienie czasu trwania badania, (min. od 15 minut do 31 dni), ustawienie częstotliwości próbkowania, (min. od 10 sekund do 60 minut), rozdzielczość pomiarowa, (min. 0,05 μs), możliwość eksportu danych w formie pliku tekstowego do arkusza kalkulacyjnego. Wyposażenie dodatkowe: 8 x zestaw do pomiaru temperatury próbki w trakcie procesu wiązania (możliwość połączenia z formą silikonową na próbę zaprawy budowlanej), 2 x platforma/organizer dla sylikonowych form pomiarowych. Wymagania dot. podłączenia: zasilanie (240 V ± 10%, 50-60 Hz, maks. 0,5 A), Inne wymagania: dostawa, montaż osprzętu i wyposażenia. |