Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2 z dnia  28.09.2017r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.P. | NAZWA ASORTYMENTU | ILOŚĆ SZT./KPL. | SZCZEGÓŁOWY OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół wyspowy 3000x1500x900/1400 mm | 5 | * stelaż stalowy, wzmocniony z profilu min 60x30x3 mm lakierowany proszkowo, modułowy - po trzy moduły na stronę, regulowane stopki, regulacja wysokości min. +/- 30 mm * blat granit polerowany w 4 formatkach 1500x800 mm o grubości 30 mm, krawędzie zaokrąglone R 5 mm (kolor jasny popiel do wyboru z wzornika producenta, przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy) * nadstawka kolumnowa, metalowa , jednopółkowa - 3 kolumny, stal nierdzewna lakierowana proszkowo * w kolumnach gniazda elektryczne IP 44 - 6 podwójnych gniazd 230V * w środkowej kolumnie 2 gniazda internetowe * wewnętrzna instalacja elektryczna do podłączenia zasilania * szafki podwieszane pod blatem: 600 mm - 1 drzwi x 4 szt. 600 mm - 3 szuflady x 2 szt. 600 mm - 1 szuflada i drzwi x 2 szt. |
| 2. | Biurko 1500x700x800 mm | 11 | * stelaż stalowy typ C lakierowany proszkowo , na regulowanych stopkach z profilu min 60x30x3 mm, regulacja wysokości +/- 30 mm * blat z laminatu HPL postforming 38 mm (zawinięcie typu D) * szafka podblatowa 500 mm - 1 szuflada i drzwi * szafka podblatowa pod PC - otwarta 300 mm * półka pod klawiaturę miedzy szafkami - płyta 25 mm - oklejona do okoła PCV/ABS o grubości 2 mm |
| 3. | Biurko 1500x750x800 mm | 8 |  |
| 4. | Stół laboratoryjny przyścienny 1050x750x900 mm wzmocniony | 1 | * stelaż stalowy wzmocniony lakierowany proszkowo, z profilu min. 60x30x3 mm, na regulowanych stopkach, zakres regulacji +/-30 mm * blat z laminatu HPL postforming 38 mm (zawinięcie typu D) 1050x750x38 mm * szafka podwieszana pod blatem: 990mm - dwudrzwiowa z półką |
| 5. | Stół laboratoryjny przyścienny 1600x600x900/1800 mm z nadstawką | 2 | * stelaż stalowy typ C lakierowany proszkowo, z profilu min 60x30x3 , na regulowanych stopkach, zakres regulacji +/-30 mm * blat z laminatu HPL postforming 38 mm (zawinięcie typu D) 1600x600x38 mm * szafki podwieszane pod blatem: 600 mm - 1 drzwi i półka x 1 szt. * nadstawka półkowa regałowa: 800x180x850 mm x 2 moduły /stół * przestrzeń między blatem a 1 półką 230 mm , 1 a 2 półką 230 mm, 2 i 3 półką 330 mm, obciążenie półek 10 kg |
| 6. | Stół laboratoryjny przyścienny 2650x600x900/1800 mm z nadstawką | 1 | * stelaż stalowy typ C lakierowany proszkowo, z profilu min 60x30x3 mm, na regulowanych stopkach, zakres regulacji wysokości +/-30 mm * blat z laminatu HPL postforming 38 mm (zawinięcie typu D) 2650x600x38 mm * szafki podwieszane pod blatem: 600 mm - 3 szuflady x 1 szt. 600 mm - 1 drzwi i półka x 1 szt. * nadstawka półkowa regałowa: 883x180x850 mm x 3 moduły /stół * przestrzeń między blatem a 1 półką 230 mm , 1 a 2 półką 230 mm, 2 i 3 półką 330 mm, obciążenie półek 10 kg |
| 7. | Stół laboratoryjny przyścienny 2700x600x900/1750 mm z nadstawką | 2 | * stelaż stalowy typ C lakierowany proszkowo, z profilu min. 60x30x3 mm, na regulowanych stopkach, zakres regulacji wysokości +/-30 mm * blat z laminatu HPL postforming 38 mm (zawinięcie typu D) 2700x600x38 mm * szafki podwieszane pod blatem: 600 mm - 3 szuflady x 1 szt. 600 mm - 1 drzwi i półka x 1 szt. * nadstawka półkowa regałowa: 900x180x850 mm x 3 moduły /stół * przestrzeń między blatem a 1 półką 230 mm , 1 a 2 półką 230 mm, 2 i 3 półką 330 mm, obciążenie półek 10 kg |
| 8. | Stół laboratoryjny przyścienny 3000x600x900/1800 mm z nadstawką | 2 | * stelaż stalowy typ C lakierowany proszkowo z profilu min. 60x30x3 mm, na regulowanych stopkach, zakres regulacji +/-30 mm * blat z laminatu HPL postforming 38 mm (zawinięcie typu D) 3000x600x38 mm * szafki podwieszane pod blatem: 600 mm - 3 szuflady x 1 szt. 600 mm - 1 drzwi i półka x 1 szt. * nadstawka półkowa regałowa: 1000x180x850 mm x 3 moduły /stół * przestrzeń między blatem a 1 półką 230 mm , 1 a 2 półką 230 mm, 2 i 3 półką 330 mm, obciążenie półek 10 kg |
| 9. | Stanowisko do mycia 800x750x900 mm | 1 | * blat i miska zlewu ze stali o podwyższonej odporności chemicznej (gatunek min 316L) o grubości min. 1,2 mm * miska o wymiarach 500x600 i głebokości 300mm * blat z podniesionym obrzeżem, z tyłu rant * stelaż stalowy typ C , lakierowany proszkowo z profilu 60x30x3 mm, modułowy na regulowanych stopkach w zakresie +/- 30 mm * bateria c/z woda wyciagana z blatu (prysznicowa) * szafka instalacyjna 800 mm - dwudrzwiowa * węże i przewody przyłaczeniowe wod-kan * ociekacz kołkownica do mocowania na ścianie - wyjmowane trzpienie z tworzywa sztucznego * oczomyjka dwuoczna wyciągana z blatu - z tworzywa sztucznego |
| 10. | Stanowisko do mycia 1200x750x900 mm | 5 | * blat i miska zlewu ze stali o podwyższonej odporności chemicznej (gatunek min 316L) o grubości min. 1,2 mm podniesione obrzeże, z tyłu rant * miska o wymiarach 500x600 i głebokości 300mm z lewej strony * stelaż stalowy typ C , lakierowany proszkowo z profilu min. 60x30x3 mm, modułowy na regulowanych stopkach, reg. wysokości +/- 30 mm * bateria c/z woda wyciagana z blatu (prysznicowa) * szafka instalacyjna 1200 mm - dwudrzwiowa * węże i przewody przyłaczeniowe wod-kan * ociekacz kołkownica do mocowania na ścianie - wyjmowane trzpienie z tworzywa sztucznego * oczomyjka dwuoczna wyciagana z blatu - z tworzywa sztucznego |
| 11. | Regał metalowy szufladowy - wykonanie specjalne | 4 | * materiał: profile ze stali nierdzewnej i blacha perforowana, prowadnice ocynk * istotne wymiary gabarytowe: szerokość robocza szuflad (wymiar wewnętrzny) - 1000 mm głebokość robocza szuflady (wymiar wewnętrzny) - 600 mm (zapewniony wysuw szuflady na 500 mm) * odległość pomiędzy szufladami min 150 mm * boki, tył i dno szuflady z blachy perforowanej * wysokość boków 100 mm * całkowita wysokość regału ok. 1500 mm * nośność półki/szuflady 60 kg |
| 12. | Regał metalowy na próbki o zwiększonej wytrzymałości 1500x600x1850 mm | 3 | * stalowy lakierowany proszkowo * półki o nośności 100 kg/półkę * ilość półek - 14 szt. * półki stalowe |
| 13. | Regał na dokumentację 800x400x1900 mm | 8 | * dół zamknięty, dwudrzwiowy - 1 półka (2 przestrzenie) * góra otwarta - 2 półki (3 przestrzenie) * odległość między półkami 350 mm * drzwiczki zamykane na zamek |
| 14. | Dygestorium ceramiczne 3000x900x2350 mm - z dwoma niezależnymi oknami | 2 | szczegółowy opis w załączniku nr 1.1 |
| Kolorystyka stelaży (nogi i łączniki) - RAL 7047 |
| We wszystkich stołach i dygestoriach górny przedni łącznik w kolorze RAL 2003 Szafki, szafy, regały laboratoryjne i biurka – korpusy i fronty wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, krawędzie cięte oklejone maszynowo 2 mm taśmą PCV lub ABS. Zawiasy chromowane FGV nakładane, kąt rozwarcia 90 stopni, samodomyk, bez siłownika. Prowadnice szuflad teleskopowe, kulkowe z pełnym wysuwem, dno szuflady min. 12 mm. Półki wyjmowane. Uchwyty stalowe – do ustalenia z Zamawiającym przed podpisaniem umowy. Kolorystyka jasny popiel (do wyboru z wzornika producenta, przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy). Blaty z laminatu HPL postforming powinny być wykonane z płyty o podwyższonej odporności chemicznej i mechanicznej, boki i tył blatów zabezpieczone materiałem PCV (zawinięcie typu D – 2 mm taśma klejona maszynowo). Wymagana grubość płyty blatu min. 38 mm. Kolor jasny popiel (do wyboru z wzornika producenta przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy). |